## Slide 1
推理：从“算一次”到“存得住、调得动”的状态化服务
核心判断：推理瓶颈从 GPU 算力转向 KV cache 的存储与搬运，网络从“请求入口”变成推理系统内部的“内存总线”。
最显著的变化
■ 推理型模型：单请求输出数千至数万 token，KV 持续膨胀
■ 长上下文成为默认：128K 到百万级，单请求 KV 达 GB 级
■ PD 分离：prefill / decode 分池部署，KV 必须跨机迁移
■ 大规模 MoE + 宽专家并行：每层都要 dispatch / combine
■ KV cache 池化：HBM → DRAM → SSD → 远端内存池多级存放
流量特征
■ PD 之间：大块突发 KV 迁移，时延直接计入 TTFT
■ 专家并行：高频小消息 all-to-all，尾时延决定 TPOT
■ KV 池：高带宽、按 block 索引的离散读写
对网络的诉求
■ 内存级带宽：多网卡聚合逼近物理上限，全路径零拷贝
■ 微秒级尾时延：GPU 直发通信、少 CPU 介入，P99 可控
■ 拓扑感知：GPU / NIC / NUMA / NVLink 亲和进入调度
■ 离散访问高效：scatter / gather 批量搬运大量小 block
■ SLO 隔离：共享网卡时时延敏感流量优先
大模型发展趋势与网络诉求
1 / 3
示意图：PD 分离 + 专家并行 + KV cache 多级池化
用户请求
全局调度 / 路由
Prefill 池（算力密集）
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
Decode 池（带宽密集）
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
GPU
KV 迁移
RDMA
计入 TTFT
推理链 / 长上下文
MB
GB
单请求 KV
持续膨胀
HBM 放不下
宽专家并行 all-to-all
E1
E2
E3
E4
每层两次
小消息高频
尾时延→TPOT
KV cache 多级池化（前缀命中后取回，按 block 离散读写）
HBM
本地 DRAM
SSD
远端内存池
Notes: 核心判断：推理的瓶颈正在从 GPU 算力转向 KV cache 的存储与搬运，网络从“请求入口”变成推理系统内部的“内存总线”。
最显著的变化
- 推理型模型（test-time compute）：单个请求输出几千到几万 token，decode 时间长，KV cache 持续膨胀。
- 长上下文成为默认：128K 到百万级上下文，单请求 KV cache 可达 GB 级，HBM 放不下。
- Prefill / Decode 分离：两阶段放在不同 GPU 池，KV cache 必须跨机传递。
- 大规模 MoE + 宽专家并行：专家分散到几十到上百张卡，每层都要 dispatch / combine。
- KV cache 池化：HBM → DRAM → SSD → 远端内存池多级存放，前缀命中后再取回。
流量特征
- PD 之间：大块、突发的 KV cache 迁移，时延直接计入 TTFT。
- 专家并行：每层两次 all-to-all，消息小、频率高，尾时延决定 TPOT。
- KV 池：DRAM / HBM 之间高带宽读写，按 block 索引的离散读取。
对网络的诉求
1. 内存级带宽：单机多网卡聚合，逼近 PCIe / NIC 物理上限；HBM↔DRAM↔远端 DRAM 全程零拷贝。
2. 微秒级尾时延：GPU 直接发起通信、少 CPU 介入，拥塞时 P99 可控。
3. 拓扑感知：GPU、NIC、NUMA、NVLink 亲和关系进入调度；不在同一 PCIe 的网卡可借道 NVLink。
4. 离散访问高效：scatter / gather 原语，大量小 block 一次性批量搬运。
5. SLO 隔离：KV 迁移、专家通信、存储回写共享网卡时，时延敏感流量优先。

## Slide 2
训练：从“预训练单一范式”到“预训练 + 大规模强化学习”
核心判断：算力增量投向 RL 后训练，集群混入推理负载，流量变成“集合通信 + 权重同步 + 样本流转”的混合形态。
最显著的变化
■ RL 后训练规模化：rollout 占大部分时间，训推交替运行
■ 训推共置 / 异步 RL：每轮后向数百副本下发新权重
■ MoE 成为主流：训练中 all-to-all 随专家数增长
■ Scale-up 域扩大：超节点数十到上百卡，两层互联分层
■ 更低精度 FP8 / FP4：计算变快，通信占比被动升高
■ 跨数据中心训练：单园区电力受限，跨楼、跨园区、跨地域
流量特征
■ 权重同步：一对多大块广播，周期性，影响 GPU 空闲
■ 样本流转：轨迹 / logits / 路由回流，量大且有时效
■ 跨域链路：带宽低一个量级以上，时延毫秒级
对网络的诉求
■ 高效一对多：权重广播流水线化、多轨并行
■ 训推一体内存池：权重、样本、路由数据共享池按需读写
■ 两层协同：节点内走 NVLink，节点间多网卡均衡
■ 万卡级可靠性：故障秒级隔离与自动恢复
■ 跨域友好：长距拥塞控制、压缩、计算通信重叠
大模型发展趋势与网络诉求
2 / 3
示意图：RL 后训练循环（训推共置）与跨域训练
训练集群
超节点 scale-up 域（NVLink）
all-reduce / all-gather
MoE all-to-all
Rollout 集群（推理副本 ×N）
副本
副本
副本
副本
副本
副本
副本
副本
副本
副本
副本
副本
生成样本，常占大部分时间
① 权重同步
一对多广播
② 轨迹 / logits
/ 专家路由
共享 DRAM / HBM 内存池：权重 · 样本 · 路由数据按需读写
跨数据中心训练（单园区电力受限）
园区 A
集群内：微秒级
园区 B
集群内：微秒级
跨域链路
带宽低一个量级以上
时延毫秒级
Notes: 核心判断：训练算力增量越来越多投向强化学习后训练，训练集群里混入了推理负载，流量从规整的集合通信变成“集合通信 + 权重同步 + 样本流转”的混合形态。
最显著的变化
- RL 后训练规模化：rollout 往往占据大部分时间，训练与推理在同一任务里交替。
- 训推共置 / 异步 RL：每轮训练后把新权重下发到 rollout 集群，副本可能多达数百个。
- MoE 成为主流：训练中也有 all-to-all，随专家数和并行度增长。
- Scale-up 域扩大：超节点把 NVLink 类互联扩展到数十到上百卡，scale-up 与 scale-out 分层。
- 更低精度（FP8 / FP4）：计算变快而通信量下降有限，通信占比被动升高。
- 跨数据中心训练：单园区电力受限，训练开始跨楼、跨园区甚至跨地域。
流量特征
- 权重同步：训练侧到 rollout 侧的一对多大块广播，频繁、周期性，影响 GPU 空闲时间。
- 样本流转：轨迹、logits、专家路由信息回流训练侧，数据量大且有时效性。
- 集合通信：all-reduce / all-gather / all-to-all 仍是主体，但与上述流量共享一张网。
- 跨域链路：带宽比集群内低一个量级以上，时延从微秒变成毫秒。
对网络的诉求
1. 高效一对多：权重广播流水线化、多轨并行，避免所有副本同时从同一源拉取。
2. 训推一体的内存池：权重、样本、路由数据放入共享 DRAM / HBM 池，按需读写。
3. Scale-up 与 scale-out 协同：节点内走 NVLink，节点间多网卡负载均衡。
4. 万卡级可靠性：链路、网卡故障秒级隔离与自动恢复，任务不整体重启。
5. 跨域友好：长距离拥塞控制、流量压缩、计算与通信重叠。

## Slide 3
Agentic AI：从“一问一答”到“长程、多轮、多体协作”
核心判断：Agent 把一次调用变成持续数十分钟到数小时的会话，负载从“吞吐型”转向“状态型 + 交互型”。
最显著的变化
■ 多轮、长程任务：数十到上百轮调用，上下文持续累积
■ 工具调用与环境交互：等待期间 GPU 需换出会话
■ 多智能体协作：规划、执行、校验并行，互传上下文
■ 记忆分层：KV cache、会话记忆、长期知识库并存
■ 并发会话激增：后台任务不受人类交互速度约束
流量特征
■ 会话级 KV 复用：每轮少量追加，历史前缀反复命中
■ 换入换出频繁：工具调用期间释放 HBM，返回后重载
■ 东西向小消息：Agent 与工具间 RPC，突发、不规则
对网络的诉求
■ 分布式 KV 内存池：按前缀索引定位，命中后 RDMA 直读
■ 快速换入换出：恢复时间远小于重算时间
■ 会话可迁移：调度不被缓存位置“绑死”
■ 混合流量 QoS：交互、批量搬运、存储流量分级
■ 轻量连接管理：海量会话下控制面不成为瓶颈
共同结论：三个方向都在把“状态”推到网络上，关键指标从集合通信带宽扩展为内存池级带宽、尾时延、拓扑感知与多类流量隔离。
示意图：Agent 会话生命周期与 KV 换入换出
规划
执行
校验
工具 / 沙箱
检索 / 浏览器
多智能体协作：东西向小消息 / RPC，突发、不规则
单个会话时间线（数十轮调用）
第 1 轮
推理
工具调用
第 2 轮
推理
工具调用
第 N 轮
推理
时间
GPU HBM
DRAM / 远端 KV 池
换出
换入
前缀复用
换出
换入
前缀复用
会话迁移：上下文跨节点低成本搬移
节点 A
节点 B
会话 KV + 状态
Notes: 核心判断：Agent 把一次调用变成持续几十分钟到数小时的会话，上下文需要长期保存和反复复用，负载从“吞吐型”转向“状态型 + 交互型”。
最显著的变化
- 多轮、长程任务：一个任务包含几十到上百轮模型调用，上下文持续累积。
- 工具调用与环境交互：推理与代码执行、检索、浏览器、沙箱交替，GPU 需在等待期间换出会话。
- 多智能体协作：规划、执行、校验等角色并行，彼此传递上下文和中间结果。
- 记忆分层：短期上下文（KV cache）、会话记忆、长期知识库并存。
- 并发会话数激增：单用户可同时运行多个 Agent，后台任务不受人类交互速度约束。
流量特征
- 会话级 KV 复用：每轮只追加少量 token，历史前缀反复命中；暂停时换出，恢复时快速取回。
- 换入换出频繁：工具调用期间释放 HBM，返回后重新加载，大量中等块双向搬运。
- 东西向流量增加：Agent 之间、Agent 与工具服务之间大量小消息和 RPC，突发、不规则。
- 粘性与迁移并存：会话倾向留在原节点复用缓存，负载均衡又要求能迁移。
对网络的诉求
1. 分布式 KV 内存池：跨节点共享的 KV cache 存储，按前缀索引定位，命中后直接 RDMA 读取。
2. 快速换入换出：HBM 与 DRAM、远端内存之间高带宽搬运，恢复时间远小于重算。
3. 会话可迁移：上下文低成本跨节点搬移，调度不被缓存位置“绑死”。
4. 混合流量 QoS：区分交互时延敏感流量、后台批量搬运和存储流量。
5. 规模化连接管理：大量并发会话的连接建立、元数据交换要轻量，避免控制面成为瓶颈。
共同结论：推理、训练、Agent 都在把“状态”（KV cache、权重、样本、会话上下文）推到网络上。网络关键指标从单纯的集合通信带宽，扩展为内存池级带宽、尾时延、拓扑感知和多类流量隔离。